## Slide 1: Cinématique Etude des systèmes de transmissions mécaniques

## Slide 3: Transmission du mouvement sans modification de la vitesse

## Slide 4
Joint de Cardan
Objectif
  Transmettre une vitesse de rotation entre deux axes non coaxiaux (débattement angulaire possible)
Contrainte de conception
  Joint de cardan simple non homocinétique
  Joint double homocinétique
Utilisation :
  Automobile : colonne de direction
  Moto : transmission
  Outils
Transmission du mouvement sans modification de la vitesse
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-m2/cardans-doubles-379839.jpg
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation25.html

## Slide 5
Joint tripode – rzeppa
  Objectif :
    Transmettre une vitesse de rotation entre deux axes non coaxiaux (débattement angulaire possible)
Contrainte de conception
  Homocinétique
Utilisation
  Automobile dans la transmission boîte de vitesse – roues
Transmission du mouvement sans modification de la vitesse
http://2.bp.blogspot.com/-EFFAq8t0O7U/TfUzsiwoG5I/AAAAAAAAAFE/TvOfMzMTO3w/s1600/tripodjoint.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Joint_homocin%C3%A9tique_Rzeppa_3D.png
http://www.gkndriveline.com/drivelinecms/export/sites/driveline/images/products/propshafts/HSAC.jpg

## Slide 6
Joint de Oldham
Objectif
  Transmettre une vitesse de rotation entre deux axes non coaxiaux (débattement radial possible)
Contrainte de conception
  Joint homocinétique
  Les axes doivent être parallèles
  Faibles vitesses de rotation (frottements dans la pièce intermédiaire)
Utilisation
  Accouplement entre deux arbres
  Maxpid
Transmission du mouvement sans modification de la vitesse
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation19.html
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/accouplement-flexible-accouplement-oldham-422127.jpg

## Slide 7
Transmission par roue libre
Objectif
  Transmettre une vitesse de rotation entre deux axes lorsque :
    On souhaite que l’axe moteur entraîne l’axe récepteur dans un seul sens
    On souhaite entraîner le récepteur qu’en deçà d’un certain régime
Conception
  Par obstacle (cliquets)
  Par arc boutement (rouleaux)
Utilisation
  Cyclisme : axe du pignon arrière
  Hélicoptère : axe principal du rotor
  Automobile : démarreur
Transmission du mouvement sans modification de la vitesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roue_libre_cliquet.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roue_libre2.svg
http://www.trialprod.com/catalog/product_info.php?cPath=53&products_id=359

## Slide 8
Embrayages
Objectif
  permet d’accoupler ou de désaccoupler deux arbres quand on le désire
Conception
  Transmission par adhérence (frottement)
    Surface de contact plan – plan
    Surface de contact cône – cône
  Transmission par obstacle
Utilisation
  Automobile : entre le moteur et la boîte de vitesse
Transmission du mouvement sans modification de la vitesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cone_clutch.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Embrayage_monodisque.jpg

## Slide 9: Transmission du mouvement AVEC modification de la vitesse

## Slide 10
Géométrie des engrenages
Modélisation dans les schémas cinématiques
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
http://www.geardesign.co.uk/images/gears/spur-gears.gif
http://static.ddmcdn.com/gif/gear-worm.jpg
http://static.ddmcdn.com/gif/gear-helical1.jpg
Roues cylindriques
Denture droite
Roues coniques
Denture droite
Roues cylindriques
Denture hélicoïdale
Roues coniques
Denture hélicoïdale
Roue et vis sans fin
Denture hélicoïdale
Roue dentée extérieure
Roue dentée intérieure
Roue dentée conique
Roue vis sans din

## Slide 11
Géométrie des engrenages
Les roues roules sans glisser sur les cercles primitif
Le point de contact des cercles primitifs est un CIR entre les deux roues
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
: angle de pression
d : diamètre primitif
m : module
Z : nombre de dents

## Slide 12
Dentures droites
  http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation8.html
Dentures hélicoïdales
  http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation9.html
Dentures coniques
  http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation11.html
  http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation44.html
  http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation67.html
Transmission de puissance avec modification de le vitesse

## Slide 13
Fabrication des engrenages
  Obtention des bruts
    Moulage, forgeage, laminage
  Obtention des pièces finies
    Taillage au pignon ou à la crémaillère
    Fraise mère
    Brochage
    Injection plastique
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
http://philippe.fichou.pagesperso-orange.fr/documents/engrenages.pdf
http://www.machine-outil.com/gfx/produits/grand/3470-outil-fos.jpg
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/5/8/1/machines-a-tailler-par-fraise-mere-152185.jpg
http://a7.idata.over-blog.com/480x432/1/42/07/65/dossier-3/coromill176.JPG
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-m2/outil-de-brochage-coupe-droite-cannelures-droites-60463.jpg
http://www.neugart.de/var/ezflow_site/storage/images/media/images/produktbilder/customer-specific-parts-in-injection-or-machined-down-style/15077-1-ger-DE/Customer-specific-parts-in-injection-or-machined-down-style.jpg

## Slide 14
Réduction par trains d’engrenages
Objectif
  Transmettre une vitesse de rotation (et un couple) en modifiant la vitesse
Contrainte de conception
  Vitesse : faible à élevée
  Couple transmis : faible à élevé
Utilisation
  Automobile : boîte de vitesse
  Moteur tambour (CF TD)
  Transmissions mécaniques diverses
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation13.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation39.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation52.html
http://www.sasravey.fr/images/upload/sous_gamme/R%C3%A9ducteur_nord_cylindrique1.JPG

## Slide 15
Réduction par trains d’engrenages
Définition du rapport de réduction
: nombre de contact entre roues extérieurs
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
Méthode pour calculer un rapport de réduction
  Exprimer la vitesse de roulement sans glissement
  Décomposition du vecteur vitesse
  Expression des vecteurs
  Déduction du rapport de réduction

## Slide 16
Trains épicycloïdaux
Objectif
  Transmettre une vitesse de rotation (et un couple) en modifiant la vitesse
  Rapport de réduction plus élevé que pour un train d’engrenage simple
Contrainte de conception
  Vitesse : faible à élevée
  Couple transmis : faible à élevé
Utilisation
  Automobile : boîte automatique, différentiel
  Réducteur store, moto réducteur de portail
  Hélicoptère : boite de vitesse
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation14.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation15.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation60.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation89.html

## Slide 17
Train épicycloïdal de bulldozer
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
M
25
24
17
31

## Slide 18
Trains épicycloïdaux
  Méthode analytique : écriture du roulement sans glissement en I et J.
  Méthode graphique : utiliser I et J comme étant les CIR respectifs de (25/23) et (23/17)
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
M
25
23
17
31

## Slide 19
Transmission par chaîne
Objectif
  Transmettre une vitesse de rotation avec modification de vitesse
Contrainte de conception
  
    Couple important
    Pas de glissement
    Rapport constant
    Sens de rotation inversible
  
    Bruyant
    Lubrification nécessaire
Utilisation
  Cyclisme
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
http://www.tribalzine.com/IMG/jpg/black-sky-studio.jpg

## Slide 20
Transmission par roue de friction
  Couple transmis par adhérence entre deux roues cylindriques ou coniques. L’adhérence peut être favorisée par un effort presseur sur les deux roues
Objectif
  Transmettre une vitesse de rotation avec modification de vitesse
Contrainte de conception
  Faible puissance
Utilisation
  Dynamo de vélo
  Solex
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
http://medias.pearl.fr/images/produits/zoom/P/PX4/PX4800.jpg
http://pierreprovot.files.wordpress.com/2010/01/ensemble.jpg

## Slide 21
Variateurs à courroie
Objectif
  Transmettre une vitesse de rotation avec modification de vitesse
Contrainte de conception
Utilisation :
Transmission de puissance avec modification de le vitesse

## Slide 23: Transformation du mouvement

## Slide 24
Pignon – crémaillère
Objectif
  Transmettre une vitesse avec transformation du mouvement
  Transformation d’un mouvement de rotation en translation
Contrainte de conception
Utilisation
  Direction de voiture
  Trains à crémaillère
  Porte de TGV
Transmission de puissance avec transformation du mouvement
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation10.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation34.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation53.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation92.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation115.html
http://www.mecatronique-automation.com/upload/4a867598c59c39bkrp+.png

## Slide 25
Systèmes bielle – manivelle
Objectif
  Transmettre une vitesse avec transformation du mouvement
  Transformer une vitesse de rotation en vitesse de translation (ou inversement)
Contrainte de conception
  Calcul de la loi entrée – sortie par fermeture de chaîne cinématique
Utilisation
  Automobile, aéromodélisme … : moteurs
  Pompes
Transmission de puissance avec transformation du mouvement
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation1.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation28.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation92.html

## Slide 26
Systèmes à excentriques et cames
Objectif
  Transmettre une vitesse avec transformation du mouvement
Contrainte de conception
Utilisation
Transmission de puissance avec transformation du mouvement
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation29.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation40.html
http://florestan.mathurin.free.fr/PCSI/Cours_pdf/Cours19.pdf

## Slide 27
Systèmes à croix de Malte – CF TD & TP
Objectif
  Transmettre une vitesse avec transformation du mouvement
Contrainte de conception
Utilisation
Transmission de puissance avec transformation du mouvement
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation72.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation101.html

## Slide 28
Systèmes vis-écrous
Transmission de puissance avec transformation du mouvement
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation96.html
http://bberry.perso.neuf.fr/swcaddb/SwCadV2/Galerie/VisEcrouAnim3.gif

## Slide 29
Roue – vis sans fin
Rapport de réduction :
Transmission de puissance avec transformation du mouvement
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation11.html
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation115.html
http://www.usinenouvelle.com/expo/img/motoreducteurs-a-roue-000064147-4.jpg

## Slide 30
1
2
1
2
3
3
M

## Slide 31
M

## Slide 32
Trains épicycloïdaux
Transmission de puissance avec modification de le vitesse
4x

## Slide 33
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
COMMUNIQUER
ALIMENTER
DISTRIBUER
CONVERTIR
TRANSMETTRE
ACTION
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
Infos destinées à d’autres interfaces H/M
Infos issues de d’autres interfaces H/M
MOE
MOS = MOE + VA